Коммерческое предложение

Кассетные (картриджные) фильтры с импульсной продувкой, ФК-Compact,

ФКБ-Compact в комплекте с вентиляторами

Общее описание оборудования

Кассетные фильтры с импульсной продувкой предназначены для очистки воздуха от сухой мелкодисперсной неслипающейся пыли в центральных системах аспирации.

Могут использоваться в различных производствах песко-и дробеструйной обработки, плазменной и лазерной резки, металлизации, улавливания талька, красителей, шлифования изделий из дерева, пластмассы, металла и т.д.

Фильтрующими элементами являются кассеты, изготовленные из синтетического материала нового поколения - полиэстера с нановолокнами или полиэстера, изготовленного по технологии Spanlace. Кассеты имеют встроенную систему регенерации импульсной продувкой сжатым воздухом.

Фильтры рассчитаны на давление (разрежение) корпуса до 4 500 Па при температуре очищаемого воздуха

от - 40ºС до 60ºС.

Основные особенности и достоинства фильтров ФК-Compact, ФКБ-Compact:

- высокая эффективность очистки;

- компактность;

- простота монтажа и обслуживания;

- стоимость.

Фильтры поставляются в комплектациях:

Комплектация 1.1

- Кассетный фильтр ФК-Compact, ФКБ-Compact. Имеет сборную конструкцию.

- Шкаф управления автоматической системой регенерации. Осуществляется автоматическое управление импульсной продувкой.

Комплектация 1.2

- Кассетный фильтр ФК-Compact, ФКБ-Compact. Имеет сборную конструкцию.

- Шкаф управления автоматической системой регенерации. Осуществляется автоматическое управление импульсной продувкой.

- Вентилятор высокого давления, устанавливается на крышке фильтра (рабочее колесо на валу электродвигателя). Развиваемый напор от 3000 до 4300 Па. КПД до 86 %.

- Шкаф управления вентилятором. Осуществляется пуск/стоп вентилятора.

Комплектация 2.1.

- Кассетный фильтр ФК-Compact, ФКБ-Compact. Имеет сборную конструкцию.

- Шкаф управления автоматической системой регенерации. Осуществляется автоматическое управление    импульсной продувкой.

- Пылесборная тележка.

Комплектация 2.2.

- Кассетный фильтр ФК-Compact, ФКБ-Compact. Имеет сборную конструкцию.

- Шкаф управления автоматической системой регенерации. Осуществляется автоматическое управление импульсной продувкой.

- Пылесборная тележка.

- Вентилятор высокого давления, устанавливается на крышке фильтра.

(рабочее колесо на валу электродвигателя). Развиваемый напор от 3000 до 4300 Па. КПД до 86%.

- Шкаф управления вентилятором. Осуществляется пуск/стоп вентилятора.

Дополнительно, в комплекте, могут поставляться:

- шкаф управления с частотным преобразователем;

- огнепреградительные клапаны;

- обратные клапаны;

- контрольные ступени для доочистки и раздачи возвращаемого воздуха;

- воздуховоды для систем аспирации, перфорированные воздуховоды (для раздачи возвращаемого воздуха).

Предлагаемое оборудование

Кассетный фильтр ФКБ-4-Compact, в комплектации 2.2.

| Технические характеристики ФКБ-4-Compact |
| --- |
| Модель | ФКБ-4-Compact |
| Производительность по воздуху, мах, м³/ч | 4 100 |
| Установленный вентилятор в компл. с вентилятором | RU-400 |
| Мощность эл. двиг., кВт | 5,5 |
| Напор вентилятора, Па | 4 100 |
| Площадь фильтрации, м² | 108 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 |
| Объем пылесборной тележки для компл. 2, м³ | 0,1 |
| Макс. концетрация пыли на входе, г/м3 | 2 |
| Расход сжатого воздуха, max, нл/мин | 70 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
| Фильтровальные кассеты, размер 320 мм х 1500 мм/шт. | 4 |

Стоимость оборудования

Система аспирации, Lмах = 4 100 м3/час

| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | руб. вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтр кассетный с импульсной продувкой ФКБ-4-Compact, комплектация 2.2, (фильтровальный материал - полиэстер с огнестойкой пропиткой, с поверхностным слоем из нановолокон, класс очистки F9), Fфильтр. = 108 м², в составе: - фильтровальная секция; - секция продувки; - ресивер с редуктором и фильтром влагоотделителем; - шкаф управления регенерацией; - опорная часть; - пылесборная тележка, V= 0,1 м3. | шт. | 1 | 530 500 | 530 500 |
| 2 | Вентилятор высокого давления ВДП-RU 400, исп.1, N= 5,5 кВт, Lмах = 4 100 м3/час, Нмах = 4 100 Ра устанавливается на крышке фильтра | шт. | 1 | 107 400 | 107 400 |
| 3 | Шкаф управления вентилятором с частотным преобразователем, N = 5,5 кВт (с вентиляцией) | шт. | 1 | 60 700 | 60 700 |
|  | Итого по оборудованию: |  |  |  | 698 600 |

| Внимание!!! Запрещена эксплуатация фильтра без осушки сжатого воздуха. |
| --- |
|  | по подготовке сжатого воздуха: |

При установке фильтра на улице или в неотапливаемом помещении необходима 2-х ступенчатая подготовка сжатого воздуха.

Максимальный расход сжатого воздуха на фильтр ФКБ-4 - 70л/мин, давление не ниже 6 Бар.

Опции по подготовке сжатого воздуха заказчик может приобретать самостоятельно.

| 1 | Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа, точка росы + 3°С | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Осушитель воздуха мембранного типа -40 C | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
| 3 | Субмикрофильтр с предфильтром с индикатором | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
|  | Итого по линии сжатого воздуха: |  |  |  | по запросу |

| 1. Срок поставки оборудования - из наличия. |
| --- |
| 2. Доставка оборудования осуществляется транспортом Заказчика. |
| 3. Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не |
| более 30 месяцев с момента отгрузки. |
| Генеральный директор ООО "Эковент К" |  | (В.Ф. Зенков) |
| Исполнитель: Курбанова Наталия |
| e-mail: info@ekovent.ru |
| Тел.:(4964) 148-781/82/83 доб.116 Моб.: 8-905-766-38-09 |

# Text boxes

Фильтр ФКБ-4-Compact